# Sistema  TPH-52

Fornecimento e colocação de perfis para fachada leve compostos por módulos gerais de dimensões…………….formados por ……….zonas de visão realizados com perfiles em liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5.

Estrutura portante composta por montantes de dimensão segundo calculo estático com uma superfície vista de 52 mm assegurando uma perfeita resistência à flexão perante a ação do vento e travessas tipo COR-9854 segundo necessidades especificas de cada obra com uma cara vista de 52 mm, ambos com canais de drenagem e ventilação e unidos através de topos com juntas de dilatação nos dois extremos.

A colocação do vidro realiza-se com um perfil pressor COR-9914 que comprime o vidro fixando-o à estrutura portante. Finalmente umas capas embelezadoras COR-9142 ou COR-9143 horizontais apresentam como resultado uma superfície exterior de alumínio visto de 52 mm nas horizontais enquanto que verticalmente a estética será de união vidro-vidro..

Estanquidade opima conseguida com uma tripla barreira formada por juntas de EPDM.

Rotura de ponte térmica de 6, 12 ou 30 mm.

Sistema de abertura projetante oculta com folha COR-9975, fixação do vidro por intermédio de colagem estrutural, e aro fixo COR-9977, utilizando compassos de aço inoxidável que suporta até 140 kg.

Amarração realizada em alumínio extrudido referencia 999175 para amarração na frente da lage, 999176 para amarração na face superior da laje, 999177 para amarração de arranque que permite uma total regulação tridimensional para correção de possíveis deficiências de construção em obra e deixando a fachada completamente nivelada e aprumada.

Categorias alcançadas no banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar segundo Norma UNE-EN 12152:2000 	Classe  AE

Estanqueidade à água segundo Norma UNE-EN 12154:2000       Classe  RE1500

Resistência ao vento segundo Norma UNE-EN 13116:2001         Classe  APTO (Carga de desenho 2000 Pa-carga

de seguridade 3000 Pa)

* Ensaio de referência 3,00 x 3,50 m.

Acabamento  Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... obtido num ciclo completo que abrange as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e vedação. A espessura e a qualidade da camada anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS com um valor mínimo classe ........  mícrons.

-Lacado, cor RAL-............. obtido com um ciclo completo que abrange desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pós de poliéster com aplicação eletrostática e posterior cocção a 200º C. A qualidade da camada de lacado está garantida pelo selo QUALICOAT  e apresenta uma espessura compreendida entre 60 e 100 mícrons.