# Sistema  LÂMINAS PROTECÇÃO SOLAR

Fornecimento e colocação de perfis de sistemas de lâminas de protecção solar compostos por módulos gerais de dimensões ……………formados por --------zonas de visão realizados com caixilhos de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico   T-5.

Estrutura portante composta por ……………. montantes tipo COR-9159 com uma superfície vista de 45 mm. assegurando uma perfeita resistência à flexão ante a acção do vento e as sobrecargas de neve, vidro e peso próprio.

Láminas fixas colocadas com várias posibilidades de ángulos. Lâminas móveis motorizadas por meio de motor com percorrido  de ……..mm.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Resistência à carga de vento

Segundo Norma UNE 1932:2001

UNE 13659:2004: Classe 6 (máx)

Acabamento Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.