# Système  VERANDA - VERRIÈRE

Fournissement et pose de profilés pour façade légère, composés de modules généraux aux dimensions ....................   regroupant  .......... zones de division réalisés avec de profilés en alliage d’aluminium 6063 et traitement thermique T-5.

Structure portante composée de …….  montants type COR-9200 dimensionnés selon le calcul statique et de……. traverses type COR-9201, en fonction des besoins spécifiques des travaux. Tous deux ont une surface à la vue de 65 mm et sont pourvus de canaux d’évacuation et d’aération, et sont raccordés par des butées avec joints de dilatation sur les deux côtés.

Vitrage réalisé à base d’un profilé COR-9206 qui fait pression périphériquement sur le verre en le fixant à la structure portante. Finalement, sur ce profilé, et pour cacher les vis, se posse le profilé type COR-9214, en offrant comme résultat une surface extérieure de l’aluminium à la vue de 65 mm.

Étanchéité assurée par une triple barrière conformée de joints EPDM.

Finition de surface :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.